## Slide 1
PROJECT EMBEDDED SYSTEM
Kelompok 3 :
SYNATRIA SUBEKTI
MOCHAMMAD AMIRUL MU’MININ
  IJMA'U RIZKI

## Slide 2
Lampu Jalan Otomatis
Pada prinsipnya sistem ini betujuan untuk melakukan otomatisasi lampu pada suatu jalan di perumahan berdasarkan waktu tertentu dan keadaan cahaya. Selain itu sistem ini dapat memberikan info status keadaan lampu.

## Slide 3
THINK ABOUT IT
  Alat dan bahan
  Alur kerja sistem
  Rancangan

## Slide 4
  Alat dan bahan
ESP32
Photoresistor
RTC Module
LED
  microcontroller utama untuk melakukan logic sistem.
  sensor yang digunakan sebagai pendekti intensitas cahaya
  modul yang betujuan untuk mendeteksi waktu sekarang (real time)
  sebagai aktuator utama, yaitu lampu jalan

## Slide 5
  Alat dan bahan (2)
Button
Power Supply
Relay
Resistor
  sebagai tombol interrupt yang berfungsi sebagai force Off
  kebutuhan jika microcontroller tidak dapat memeberikan daya yang cukup
  bertujuan untuk mengatur listrik yang akan diberikan ke aktuator
  sebagai hambatan ke lampu agar tidak terjadi arus pendek

## Slide 6
  1
  2
  3
  4
  Alat dan bahan (3)
  Asumsi : menggunakan 3 jalan perumahan
  Menggunakan 3 photoresistor, 3 relay, 3 LED
  Menggunakan 1 RTC module
  Button berfungsi untuk mematikan semua lampu jika dalam keadaan darurat

## Slide 7
  Alur kerja sistem
Pada awalnya sistem akan melakukan pendeteksian terhadap waktu sekarang. Lampu akan menyala hanya pada kondisi waktu 17:30 hingga 05:30 yang berarti malam hari. Pada saat itu MC akan mengirimkan sinyal aktif ke relay untuk mengidupkan lampu jalan secara otomatis.
Namun ketika siang hari, ada suatu kondisi jika cuaca buruk sehingga mengakibatkan cahaya luar gelap. Maka, tugas photoresistor akan bekerja untuk mendeteksi apakah cahaya sudah redup/gelap. Jika iya maka MC akan mengirimkan sinyal aktif ke relay untuk mengidupkan lampu jalan secara otomatis. Jika kondisi cahaya kembali normal, maka MC akan mengirimkan sinyal inactive ke relay untuk mematikan lampu jalan.
Selain itu, ada task background yang berjalan setiap 5 detik untuk megirimkan report status setiap lampu jalan
Press the "/" key and look for the draw tool to create your wires.

## Slide 8
Press the "/" key and look for the draw tool to create your wires.
  Mekanisme Schedulling
Berdasarkan alur sistem, maka ada beberapa task yang di peroleh dengan urutan prioritasnya
  1
  2
  3
  4
  Task RTC Module
  Task Photoresistor
  Task Relay LED
  Task Report

## Slide 9
Press the "/" key and look for the draw tool to create your wires.
  Rancangan Rangkaian

## Slide 10
  Rancangan via Wokwi
  Simple schematic

## Slide 11
  Kelompok 3
  Thank You