## Slide 1
PROJECT EMBEDDED SYSTEM
KELOMPOK 3 :
SYNATRIA SUBEKTI
MOCHAMMAD AMIRUL MU’MININ
IJMA'U RIZKI
  Github : https://github.com/Synatria48/Tugas-Besar-STL-Lampu-Jalan-Otomatis

## Slide 2
Lampu Jalan Otomatis
Pada prinsipnya sistem ini betujuan untuk melakukan otomatisasi lampu pada suatu jalan di perumahan berdasarkan waktu tertentu dan keadaan cahaya. Selain itu sistem ini dapat memberikan info status keadaan lampu.

## Slide 3
THINK ABOUT IT
  Alat dan bahan
  Alur kerja sistem
  Rancangan

## Slide 4
  Alat dan bahan
ESP32
Photoresistor
RTC Module
LED
  microcontroller utama untuk melakukan logic sistem.
  sensor yang digunakan sebagai pendekti intensitas cahaya
  modul yang betujuan untuk mendeteksi waktu sekarang (real time)
  sebagai aktuator utama, yaitu lampu jalan

## Slide 5
  Alat dan bahan (2)
Button
Power Supply
Relay
Resistor
  sebagai tombol interrupt yang berfungsi sebagai force Off
  kebutuhan jika microcontroller tidak dapat memeberikan daya yang cukup
  bertujuan untuk mengatur listrik yang akan diberikan ke aktuator
  sebagai hambatan ke lampu agar tidak terjadi arus pendek

## Slide 6
  1
  2
  3
  4
  Alat dan bahan (3)
  Asumsi : menggunakan 3 jalan perumahan
  Menggunakan 3 photoresistor, 3 relay, 3 LED
  Menggunakan 1 RTC module
  Button berfungsi untuk mematikan semua lampu jika dalam keadaan darurat

## Slide 7
  Alur kerja sistem
Pada awalnya sistem akan melakukan pendeteksian terhadap waktu sekarang. Lampu akan menyala hanya pada kondisi waktu 17:30 hingga 05:30 yang berarti malam hari. Pada saat itu MC akan mengirimkan sinyal aktif ke relay untuk menghidupkan lampu jalan secara otomatis.
Namun ketika siang hari, ada suatu kondisi jika cuaca buruk sehingga mengakibatkan cahaya luar gelap. Maka, tugas photoresistor akan bekerja untuk mendeteksi apakah cahaya sudah redup/gelap. Jika gelap, maka MC akan mengirimkan sinyal aktif ke relay untuk menghidupkan lampu jalan secara otomatis. Jika kondisi cahaya kembali normal, maka MC akan mengirimkan sinyal non-aktif ke relay untuk mematikan lampu jalan.
Selain itu, ada task background yang berjalan setiap 2 detik untuk megirimkan report status setiap lampu jalan
Press the "/" key and look for the draw tool to create your wires.

## Slide 8
Press the "/" key and look for the draw tool to create your wires.
  Task
Berdasarkan alur sistem, maka ada beberapa task yang di peroleh dengan urutan prioritasnya
  1
  2
  Task RTC Module
  Task Photoresistor
Task ini berfungsi sebagai time manager, dimana task ini akan berjalan sepanjang hari untuk melihat waktu secara real-time
Task ini berfungsi sebagai sensor yang mendeteksi intensitas cahaya, bertujuan untuk melakukan decision lampu di siang hari. (Case: mendung)

## Slide 9
  Task (2)
  3
  4
  Task Relay LED
  Task Monitoring
  5
  Task Report
Task ini merupakan peran utama akuator, yaitu pemutus listrik lampu. Task ini berfungsi sebagai pengontrol lampu berdasarkan decision task lain.
Task ini berfungsi sebagai real time monitoring internal sistem. Mengetahui state lampu aktif atau tidak
Task ini berfungsi sebagai media untuk melakukan http request dari task monitoring jika di perlukan sebagai data akusisi.

## Slide 10
Press the "/" key and look for the draw tool to create your wires.
  Alur Sistem

## Slide 11
Press the "/" key and look for the draw tool to create your wires.

## Slide 12
Press the "/" key and look for the draw tool to create your wires.
  Scheduling Task

## Slide 13
  Rancangan via Wokwi
  Simple schematic: https://wokwi.com/projects/399036129261142017
  Jalan Amir
  Jalan Cici
  Jalan Kinat

## Slide 14
Press the "/" key and look for the draw tool to create your wires.
  Skema Queue
  LDR 1
  LDR 2
  LDR 3
xQueueSend
xQueueReceive

## Slide 15
Press the "/" key and look for the draw tool to create your wires.
  Skema Prioritas

## Slide 16
  Scenario Test
Scenario descprition
Synatria
Cici
  Kondisi lampu pada siang hari
  Kondisi lampu pada siang hari jika cuaca mendung di beberapa tempat
  Cek keadaan report
  Kondisi lampu pada malam hari
  Kondisi lampu pada malam hari jika cuaca terang di beberapa tempat
  Cek keadaan report
  Kondisi lampu jika tombol interupt di tekan pada malam hari
  Kondisi lampu jika tombol interupt di tekan pada siang hari
  Kondisi lampu jika tombol interupt di tekan pada siang hari dan cuaca mendung
  Cek keadaan report
Expected Output
  Lampu mati
  Lampu menyala di beberapa tempat
  Lampu Menyala
  Lampu tetap menyala
  Lampu akan mati
  Lampu tetap mati
  Lampu akan mati
Amir

## Slide 17
  Kelompok 3
  Thank You